## Slide 1
μ-MuZero：面向自主微机器人手术的模型强化学习
面向光学微操作的 MuZero 安全约束随机变体
哈姆林机器人手术中心 | 帝国理工学院 | 2026

## Slide 2
01
研究动机与背景

## Slide 3
为什么需要 μ-MuZero？
• 光学微机器人可执行细胞级手术，但目前仍需手动操作
• 人类反应时间 (~250 ms) 对微尺度流体动力学来说太慢
• 标准强化学习在微尺度面临三大独特挑战：
• 1. 布朗运动使动力学本质随机
• 2. 激光功率有硬安全边界 — 不能通过试错探索
• 3. 动作空间组合爆炸：6个光阱 × 7种原语 = 117,649种动作
• MuZero 适用于棋盘游戏，但需改造才能用于微机器人

## Slide 4
核心洞察：微尺度发生了什么本质变化？
• 宏观尺度：惯性主导、确定性动力学、安全是软约束
• 微尺度（低雷诺数）：粘性主导、布朗运动不可忽略
• 光力场高度非线性 — 不存在闭式动力学模型
• 关键认识：智能体必须推理不确定性，而非仅期望值
• μ-MuZero 学习随机潜态动力学模型 + 安全约束 MCTS 规划

## Slide 5
02
核心算法

## Slide 6
μ-MuZero 算法架构
神经网络
• 表征网络 h_θ：信念 → 潜态 (256维)
• 动力学网络 g_θ：(状态, 动作) → 下一状态分布
• 输出 μ 和 σ 用于高斯随机转移
• 预测网络 f_θ：状态 → 策略逻辑值 + 价值估计
• 全部通过数字孪生中的自博弈端到端训练
安全约束 MCTS
• 标准 UCB 公式增加不确定性惩罚项
• 硬剪枝：违反 P > P_max 的动作直接移除
• 软惩罚：每回合跟踪光毒性预算
• 随机推出：从学习模型采样 K=8 条轨迹
• 跨样本平均价值实现风险敏感规划

## Slide 7
创新点 1：随机潜态动力学
• 标准 MuZero：确定性转移 s' = g(s, a)
• μ-MuZero：随机转移 s' ~ N(μ_g, σ_g)
• 50 ms 内布朗运动位移 ≈ 100 nm — 与光阱运动相当
• 规划时采样 K 条轨迹并平均价值
• 结果：策略对不可约噪声具有鲁棒性

## Slide 8
创新点 2：安全约束树搜索
• 手术中'探索后恢复'不可接受 — 一次过功率事件即可杀死细胞
• 第一层（硬约束）：MCTS 剪枝 P > P_max 的节点
• 第二层（软约束）：累积光毒性预算加入奖励惩罚
• 第三层（认知层）：高感知不确定性降低探索奖励
• 约束违反率：0.3% (μ-MuZero) vs 18% (无约束基线)

## Slide 9
创新点 3：分解动作表示
• 朴素空间：7^6 = 117,649 种联合动作 — 无法处理
• μ-MuZero 分解：先选哪个光阱，再选如何移动
• 分支因子：7^K → K + 6（如 117,649 → 12）
• 生物学合理：人类也一次只关注一个光阱
• 在标准 GPU 上实现 20 Hz 实时规划

## Slide 10
多机器人协调的课程学习
• 第一阶段 (0–50K 步)：空工作区单机器人运输
• 第二阶段 (50K–250K)：加入静态障碍物
• 第三阶段 (250K–1M)：双机器人协作推运
• 第四阶段 (1M–2M)：三机器人微装配
• 无课程学习：即使 5M 步后仍无法收敛

## Slide 11
03
系统架构

## Slide 12
物理信息数字孪生
• 学习光力模型（在 FDTD/T-matrix 数据上训练的神经网络）
• 通过 RPY 张量建模流体动力学相互作用
• 欧拉-丸山法积分布朗动力学
• 可微分成像模拟器实现仿真到现实迁移

## Slide 13
微手术应用场景
单机器人任务
• 细胞运输：将目标细胞移至微通道入口
• 避障导航：在杂乱组织中穿行
• 细胞分选：从碎片中分离目标细胞
• 成功率：91.3%（对比脚本 67.2%，PPO 54.8%）
多机器人任务
• 协作运输：3个机器人推无法直接捕获的大细胞
• 微装配：将组件精确插入卡槽
• 协调注射：多点同时给药
• 成功率：78.4%（脚本基线：0%）

## Slide 14
04
实验验证

## Slide 15
与基线方法的性能对比
• 任务1 (运输)：μ-MuZero 91.3% | 脚本 67.2% | PPO 54.8% | 预言 94.1%
• 任务2 (避障)：μ-MuZero 89.0% | 脚本 58.0% | 手动 62.0%
• 任务3 (协作)：μ-MuZero 78.4% | 脚本 0% | 手动 34.0%
• 任务4 (装配)：μ-MuZero 68.0% | 脚本 0% | 手动 8.0%
• 光毒性预算：μ-MuZero 45% | 手动 68% | 脚本 82%
• 涌现行为：发现脚本控制器中不存在的'弹弓'策略

## Slide 16
与基线方法的性能对比 (2)

## Slide 17
仿真到现实的迁移路径
• 第一步：域随机化 — 训练时随机化粘度、温度、噪声
• 第二步：系统辨识 — 用 100 条真实轨迹校准孪生参数
• 第三步：在线适应 — MPC 补偿残余模型误差
• 预期迁移损失：成功率下降 < 15%
• 物理验证：哈姆林中心的下一个关键里程碑

## Slide 18
05
未来展望

## Slide 19
未来方向与开放问题
• 在物理光学镊硬件上进行真实世界验证
• 元学习实现对新微机器人几何的快速适应
• 层级规划：战略层（秒级）+ 战术层（毫秒级）
• 可解释性：解释智能体为何选择某个移动
• 与光纤内窥镜集成实现体内部署
• 监管路径：如何为人体手术认证学习策略

## Slide 20
参考文献与资源
• Schrittwieser et al. (2020). Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model. Nature.
• Ren et al. (2022). Machine learning-based real-time localization and automatic trapping of multiple microrobots. MARSS.
• Zhang et al. (2020). Distributed force control for microrobot manipulation via planar multi-spot optical tweezer. AOM.
• Grammatikopoulou et al. (2017). Depth estimation of optically transparent laser-driven microrobots. IROS.
• 代码：github.com/yunxiao-ren/mu-muzero（发表后公开）
• 联系：yunxiao.ren@imperial.ac.uk